Беспроводной комплект вызова официанта Q016G, Q017G, Q018G

Данная система может успешно использоваться в кафе, ресторанах, барах, отелях, клубах, больницах, офисах, загородных домах и многих других местах.

Характеристика

- Используемая кодировка сигналов позволяет использовать данную систему при наличии даже сильных помех и вмешательств в зоне сигнала;

- Одна контрольная панель может отображать до 16 зон с индикацией номера пейджера на дисплее и сигналом вызова;

- При нажатии кнопки пейджера система покажет номер и одновременно начнет проигрывать мелодию. Звук будет  продолжаться до нажатия кнопки CLEAR (Очистить) на панели или на пейджере сброса;

- 12 типов звукового вызова на выбор. Регулировка громкости.

- Питание- 6В DC (4 элемента типа R14)

- Внешний адаптер (в комплект не входит) – 12В DC

- Ток в режиме ожидания – до 7мА, выход динамика – 120 мВт.

Комплектация и органы управления

1 – Увеличение громкости

2 – Уменьшение громкости

3 – Кнопка выбора мелодии

4 – Кнопка СБРОС (CLEAR)

5 – Запись кода

6 – Индикатор записи

7 – Кнопка выключения

8 – Антенна

9 – Крепления

10 – Отсек для элементов питания

11 – Подставка

12 – Разъем для подключения адаптера питания

F007 – Кнопка вызова

F007A – Кнопка сброса

M020A – Пейджер уведомления (сигнал с кнопки вызова идет на контрольную панель, а с панели на носимый пейджер)

Функции, отличающие модели Q017G, Q018G и Q016G

Q016G:

Позволяет записать 16 кодов кнопок в 16 зон. Не передает сигнал. Не имеет функции сброса с пейджера F007А.

Q017G и Q018G:

Общее:

- Позволяют записать коды до 82 кнопок-брелков в имеющиеся 16 зон. Невозможно пропускать зоны при программировании. Если Вы записали несколько кнопок в зону 1, то следующая кнопка-брелок (или пейджер сброса, пейджер уведомления) будет записана в зону 2, и т.д.

- Контрольная панель будет передавать сигнал вызова от пейджера на пейджер уведомления М020А.

- Возможность сброса вызова при помощи пейджера. При этом индикация и звук вызова прекращаются.

Различия:

- В модели Q018G предусмотрена функция ручного отключения питания, тогда как в Q017G данная функция недоступна

- Сигнал вызова в модели Q017G звучит продолжительно, а в модели  Q018G – однократно.

Инструкция по эксплуатации

- Установка элементов питания

Вставьте элементы питания в контрольную панель и во все кнопки и пейджеры, которые планируете использовать. Индикатор засветиться и каналы 1-16 начнут светиться и двигаться по кругу – это значит, что память контрольной панели пуста. Как только Вы запишете сигнал, движение цифр остановится.

- Запись кода

Q016G:

- Нажмите кнопку RECORD (5) – система войдет в режим записи кодов.

- Нажмите на  кнопку вызова/сброса – ее код запишется в зону 1. После записи кода прозвучит звуковой сигнал и засветится соответствующий номер зоны. Система готова к вводу нового кода в следующую зону через 6 секунд.

- Аналогичным способом введите коды необходимого Вам количества кнопок.

- После записи 16-ти кодов (после нажатия на 16 кнопок) контрольная панель автоматически перейдет в режим ожидания.

Если Вам необходимо записать менее 16-ти кодов (если Вы планируете использовать менее 16 кнопок вызова/сброса), то контрольная панель через 20 секунд после ввода последнего кода перейдет в режим ожидания.

Вы в любой момент можете выйти из режима ввода кодов, нажав на кнопку RECORD (5)

Q017G и Q018G:

    - При помощи ручки, скрепки или другого тонкого предмета нажмите и удерживайте кнопку, которая находится в отверстии кнопки RECORD (5) до тех пор, пока не услышите 3 звуковых сигнала, и пока индикатор записи не засветится.

    - Если Вы планируете записать код только одной кнопки в одну зону:

- После включения контрольной панели просто нажмите на кнопку вызова/сброса

- Запись кода данной кнопки будет подтверждена звуковым сигналом, и индикатор зоны 1 засветится.

- Через 6 секунд прозвучит 2 звуковых сигнала, и контрольная панель будет готова к записи следующего кода во вторую зону. Аналогично проведите идентификацию всех необходимых Вам кнопок.

    - Если Вы планируете записать коды нескольких кнопок в одну зону:

- После включения контрольной панели нажмите на кнопку вызова/сброса

- Запись кода данной кнопки будет подтверждена звуковым сигналом, и индикатор зоны 1 засветится.

- В течение 6 секунд нажмите на следующую кнопку, которых хотите записать в зону 1.  Через 6 секунд прозвучит 2 звуковых сигнала, и контрольная панель будет готова к записи следующего кода во вторую зону. Если Вы ошиблись в процессе записи – произведите полный сброс и запрограммируйте панель заново.

    - После записи кодов:

- После записи 82-х кодов (после ввода кодов 82 кнопок) контрольная панель автоматически перейдет в режим ожидания.

- Если Вам необходимо записать менее 82-ти кодов (если Вы планируете использовать менее 82 кнопок вызова/сброса), то контрольная панель через 20 секунд после ввода последнего кода перейдет в режим ожидания.

- Вы в любой момент можете выйти из режима ввода кодов, нажав на кнопку RECORD (5). Будьте аккуратны – необходимо кратковременное нажатие на кнопку (система издаст три звуковых тона). Если Вы нажмете, и будете удерживать кнопку, вся информация будет удалена!

5) Если Вы хотите внести какие-то изменения, то Вам необходимо повторить все процедуру записи кодов

3. При нажатии на кнопку сброса на контрольной панели сигнал выключается, и индикатор зоны вызова гаснет.

Также Вы можете сбрасывать вызов при помощи отдельной кнопки сброса F007А. Для этого необходимо записать коды необходимого количества пейджеров сброса в систему в различные зоны. Учтите, что каждая кнопка занимает одну из 16 (82) доступных зон.

4. При помощи кнопки SELECTED SONGS (3) выберите одну из 12 мелодий вызова.

Нажимайте кнопку 1 или 2 для регулировки громкости звука вызова.

5. Желательно размещать кнопки брелков и пейджеров на деревянных, пластиковых, гипсокартонных и прочих неметаллических поверхностях, горизонтальных или вертикальных – не имеет значения.

Примечания:

- При записи кодов, для устранения помех расположите контрольную панель и кнопки/пейджеры на расстоянии не менее 0,5м друг от друга

- Если прочие (чужие) сигналы на аналогичной частоте появятся в процессе записи, они также будут записаны системой. Вам нужно будет повторить запись заново.

- Если кнопки двух или более брелков будут нажаты одновременно, система отобразит только один вызов.

Технические характеристики

Зона действия на открытом пространстве:

Между контрольной панелью и кнопкой вызова/сброса	более 200м

Между контрольной панелью и пейджером	более 150м

Если контрольная панель находится между кнопкой вызова/сброса и пейджером, то расстояние передачи сигнала увеличивается до 350м.

Питание:

Контрольная панель	6В (4хR14)

Кнопка вызова/сброса	12В (1хА23)

Пейджер	3В (2х1,5В)

Громкость:

Контрольная панель	более 120мВт

Пейджер	более 50мВт

ВНИМАНИЕ! Расстояние успешного срабатывания между пейджером и контрольной панелью зависит от наличия и материала перегородок, стен и т.д. Перед окончательной установкой пейджеров и контрольной панели убедитесь, что сигнал от пейджера, который будет закреплен на конкретном месте, принимается панелью.

Устройство соответствует европейским стандартам по безопасности (CE), а также стандартам Американского Комитета по Коммуникациям (FCC).

# Text boxes

F007

F007A

M020A