Цифровой видеорекордер с дисплеем V-5

Перед началом использования

- Соедините все элементы перед включением питания.

- Отключайте питание, когда вставляете или извлекаете SD карту

- Отключайте питание, когда подключаете камеру.

- Статическое электричество может повредить SD карту, поэтому не прикасайтесь к металлическим частям SD карты.

- Используйте специальный адаптер питания AC/DC или батарейки.

- Не подвергайте оборудование воздействию влаги, чтобы не вызвать короткое замыкание.

- Не нажимайте одновременно несколько кнопок.

Функционирование

V-5 - это новое поколение высокопроизводительных цифровых видеомагнитофонов с технологией сжатия видеоизображения в формате МPEG-4. Разрешение видеоизображения 640х480, скорость 30 кадров в секунду. Это профессиональный цифровой видеомагнитофон, работающий в режиме реального времени. Устройство совместимо с CCD/CMOS камерами. Аккумуляторная батарея в устройстве такая же, как NOKIA 6C. Изображение записывается на SD карту с максимальным объемом 8Гб. Пользователь может просматривать изображение на телевизоре (мониторе) или на компьютере (с устройством чтения SD карт) и сохранять изображения на компьютере.

- Автоматический переход в рабочий режим после включения питания.

- По нажатию одной кнопки может начинать/останавливать воспроизведение.

- Поддержка SD карты с максимальной емкостью 8Гб позволяет вести запись в течение 24 часов без перерыва.

- Стековый принцип использования памяти с перезаписью наиболее старых изображений.

- При отключении питания видеозаписи не пропадают.

- В видеозапись может быть добавлена информация о дате и времени.

- Поддержка разных типов камер (CCD, CMOS).

- Поддержка литиевого аккумулятора NOKIA 6C.

- Устройство может обеспечивать питанием 12В DC внешнюю камеру (ток ≤ 100мА).

- Может передавать видеозаписи на компьютер по USB кабелю.

- Поддержка видеосистем NTSC/PAL.

- Автоматическое переключение между TFT дисплеем и внешним монитором/ТВ.

- Встроенное меню управления, не требуется установка программного обеспечения.

- Отображения на TFT дисплее заряда батареи, состояния SD карты и тревоги.

- Небольшой размер.

Сфера применения

Профессиональный цифровой видеомагнитофон может применяться охранниками, телохранителями, журналистами, водителями и широким кругом непрофессиональных пользователей для бытовых целей и целей повышения собственной безопасности. Устройство также можно использовать дома, в магазинах, школах, гаражах.

Комплект поставки

- Один цифровой видеомагнитофон.

- Один адаптер питания.

- Одна аккумуляторная батарея 1000мАч.

- Один кабель AV.

- *Одна большая кожаная сумка.

- *Специальный переходник для питания от автомобиля 5В DC – 12В DC.

- Один кабель AVP для подключения камеры.

- Один USB кабель.

- Одна маленькая кожаная сумка.

- Руководство пользователя.

- *Проводной пульт управления.

- *Специальная камера.

Внимание! Элементы помеченные “*” являются дополнительными аксессуарами и поставляются только оптом по отдельной договоренности.

Внимание! Длительность работы рекордера от полностью заряженного аккумулятора составляет 2,5 - 3 часа.

Технические характеристики

| Модель | V-5 |
| --- | --- |
| Рабочее напряжение | 5В DC |
| Потребляемый ток | ≤ 550мА (включая камеру) |
| Диапазон рабочих температур | От -5°С до 70°С |
| Выходное напряжение для камеры | 12В DC |
| Источник питания | Литиевая аккумуляторная батарея 1000мА |
| Время работы от аккумулятора | Около 2.5 часов |
| Максимальная емкость памяти | 8Гб |
| Формат файлов | MPEG-4 |
| Разрешение | 640х480 |
| Скорость записи | 30 кадров в секунду |
| Время записи видео | Около 24 часов / 320х240 / 15 кадров в секунду |
| Записываемый сигнал | 1 канал видео + звук |
| Разрешение TFT дисплея | 720х240 |
| USB | USB 2.0 |
| Подключаемые камеры | CMOS и CCD |
| Размеры | 98 х 64 х 21.5 мм |
| Вес | 380 г |
| Пульт ДУ | Проводной (опционально) |

Описание элементов

|  | Индикатор зарядки. Разъем для подключения камеры. Индикатор работы. Индикатор тревоги. Кнопка записи. Разъем для SD карт. |
| --- | --- |
|  | Вверх + воспроизведение вперед. Вниз + воспроизведение назад. Меню + назад. Подтверждение + воспроизведение/пауза |
|  | Стоп/удаление. Вход USB/питания. Выход AV. Разъем для подключения стереонаушников. Включение/выключение питания. |

Схема подключения

|  | Статическое электричество может повредить SD карту, поэтому не прикасайтесь к металлическим частям SD карты. Выключайте питание, когда вставляете или извлекаете SD карту. Убедитесь в том, что переключатель защиты от записи SD карты открыт (запись разрешена). Поддерживается одна SD карта максимальной емкостью 8Гб. Поддерживается файловая система FAT32. |
| --- | --- |

Установка аккумуляторной батареи

|  | Откройте заднюю крышку и вставьте/извлеките аккумуляторную батарею. Аккумуляторная батарея может быть заменена на Nokia 6C. |
| --- | --- |

Меню

После включения питания нажмите кнопку “М” для перехода в главное меню.

Воспроизведение – выберите “Playback”, нажмите “OK” для перехода в подменю.

|  | Select – выберите видеозапись в памяти с помощью кнопок ▲,▼, нажмите “OK” для воспроизведения. All – автоматическое воспроизведение всех видеозаписей в памяти. Last – Воспроизведение последней видеозаписи. |
| --- | --- |

Дата/время - выберите “Data/Time”, нажмите “OK” для перехода в подменю.

|  | Используйте кнопки ▲,▼ для изменения даты и времени, затем нажмите “OK” для подтверждения. Замечание: выбранное поле становится красным. |
| --- | --- |

Качество изображения - выберите “Quality”, нажмите “OK” для перехода в подменю.

|  | Возможные разрешения изображения: 640х480 (VGA, по умолчанию) 320х240 (QVGA) Используйте кнопки ▲,▼ для выбора, затем нажмите “OK” для подтверждения. |
| --- | --- |

Скорость записи - выберите “Frame Rate”, нажмите “OK” для перехода в подменю.

|  | Варианты скорости записи: 15 кадров в секунду 30 кадров в секунду (по умолчанию) Используйте кнопки ▲,▼ для выбора, затем нажмите “OK” для подтверждения. |
| --- | --- |

Способ записи  - выберите “Saving Method”, нажмите “OK” для перехода в подменю.

|  | Stop When Full – запись прекращается, когда SD карта заполнена. Delete Old When full (по умолчанию) - когда SD карта заполнена, запись продолжается. Перезаписываются наиболее старые файлы. Используйте кнопки ▲,▼ для выбора, затем нажмите “OK” для подтверждения. |
| --- | --- |

Язык  - выберите “Language”, нажмите “OK” для перехода в подменю.

|  | Доступны варианты: English – английский по умолчанию. - китайский. Используйте кнопки ▲,▼ для выбора, затем нажмите “OK” для подтверждения. |
| --- | --- |

Выключение дисплея  - выберите “LCD Off”, нажмите “OK” для перехода в подменю.

|  | Для экономии энергии ЖК-дисплей отключается автоматически. Доступны варианты: Off – отключить функцию автоматического выключения дисплея. 10 Second – автоматическое выключение через 10 секунд 30 Second – автоматическое выключение через 30 секунд 60 Second – автоматическое выключение через 60 секунд Используйте кнопки ▲,▼ для выбора, затем нажмите “OK” для подтверждения. |
| --- | --- |

Память - выберите “Memory”, нажмите “OK” для перехода в подменю.

|  | Free – объем свободной памяти. Format – форматирование. Yes – да No – нет. Update firmware – обновление ПО. Используйте кнопки ▲,▼ для выбора, затем нажмите “OK” для подтверждения. |
| --- | --- |

Тревога - выберите “Alarm”, нажмите “OK” для перехода в подменю.

|  | Способ информирования о разрядке аккумулятора: LED Only – мигает предупреждающий светодиод. Buzzer Only – звуковой сигнал. Both – мигает светодиод и звучит звуковой сигнал. Используйте кнопки ▲,▼ для выбора, затем нажмите “OK” для подтверждения. |
| --- | --- |

Включение/выключение питания

Для включения/выключения устройства нажмите кнопку POWER.

Начало записи

В режиме предварительного просмотра нажмите кнопку “REC” для начала записи. На дисплее появится надпись “REC”.

Прекращение записи

В режиме записи нажмите кнопку “STOP” для прекращения записи.  На дисплее исчезнет надпись “REC”.

Воспроизведение

В режиме предварительного просмотра нажмите кнопку “OK” для воспроизведения.

- Быстрая прокрутка вперед: нажмите “”.

- Быстрая прокрутка назад: нажмите “”.

- Пауза: во время воспроизведения нажмите “OK” для паузы, снова нажмите “OK” для возобновления воспроизведения.

- Выбор: используйте ▲,▼ для выбора видеозаписи, затем нажмите “OK” для начала воспроизведения.

- Стоп: нажмите “STOP” для прекращения воспроизведения.

- Удаление: когда воспроизведение прекращено, нажмите “STOP” для удаления записи.

Устранение неисправностей

| Проблема | Решение |
| --- | --- |
| Устройство зависло | Извлеките аккумулятор и отключите питание, затем перезапустите. |
| Нет изображения | Проверьте подключение камеры. Подключайте/отключайте камеру при выключенном питании. |
| Не включается | Проверьте подключение питания и заряд аккумулятора. |
| Нет звука | Проверьте подключение наушников. |
| Другие неисправности | Обратитесь в сервисный центр. Не разбирайте устройство самостоятельно. |

Обновление программного обеспечения

- Перед обновлением приготовьте SD карту емкостью 512Мб, полностью заряженный аккумулятор.

- Получите новейшую версию программного обеспечения (V5DVR.ELF ) от вашего Дилера.

- Скопируйте версию программного обеспечения на SD карту.

- Вставьте SD карту в устройство, затем включите его.

- Из главного меню перейдите: Memory / Update Firmware, выберите Yes. Начнется обновление программного обеспечения.

- Обновление программного обеспечения займет примерно 1 минуту, затем устройство автоматически выключится.

Предупреждения

- При обновлении программного обеспечения стираются все файлы из флэш памяти. Сохраните файлы перед обновлением ПО.

- Отключение питания во время обновления программного обеспечения приведет к потере данных и ошибке обновления.

ВНИМАНИЕ!

При настройке и использовании устройства не допускайте приложения чрезмерной силы при нажатии на кнопки управления – это может привести к его поломке и лишит Вас бесплатной гарантии.

Данный товар является сложным электронным устройством и согласно "Перечню непродовольственных товаров, не подлежащих возврату (пункт 11 закона "О защите прав Потребителя") не может быть возвращен на точку покупки после приобретения без особых оснований (за исключением случая ремонта по причине неисправности).

Продавец предоставляет гарантию на свои товары в течение 12 месяцев с даты продажи товара Покупателю - дата указывается в товарном и кассовом чеках.

Все претензии в течение гарантийного срока принимаются только при наличии товарного и кассового чеков.

Если в комплекте устройства есть лампы накаливания или элементы питания (батарейки), являющиеся расходными материалами, то гарантия на них не распространяется.