Устройство поиска (мини-трекер) для детей

и домашних животных 405К

Эта инновационная модель позволит вам всегда знать, что ваш ребенок (а также кошка, собака) находится в зоне вашего контроля. В случае выхода за пределы «зоны» (2 диапазона — до 30 и до 60 метров) вы получите звуковой сигнал, которое привлечет ваше внимание и исключит  удаление ребенка на опасное расстояние (ребенок может выйти на проезжую часть, потеряться в людном месте или среди жилых домов). Даже если ребенок (или ваш домашний питомец) вышел за пределы зоны — данная модель поможет его найти, так как оснащена интеллектуальным алгоритмом анализа направления. Часто бывает, что посетив крупный торговый центр вы не можете сразу найти вашу машину на большой стоянке. Разместив датчик в машине — вы довольно быстро найдете ее, так как блок будет подсказывать вам направление и мощность сигнала индикацией и звуком.

Датчик издает мелодичный звук, который поможет также найти важную вещь к которой он прикреплен в большой комнате среди множества вещей.

Комплект также может использоваться для обеспечения безопасности вашего багажа и прочей собственности. Максимальная дальность (благодаря цифровой технологии) поиска датчика повышена до 500 метров!

Основной блок и датчик сделаны из высококачественных материалов и имеют прекрасный дизайн, что позволит вам не только эффективно использовать их самостоятельно, но и сделать полезный и недорогой подарок своим родным и близким. Повысьте безопасность вашей жизни с мини-трекером!

Описание элементов

Родительский блок

| Вид спереди | Вид сзади |
| --- | --- |
| Кнопка поиска для второго датчика ребенка (также служит для включения звука первого датчика ребенка) Индикатор направления влево (также индикатор состояния для второго датчика ребенка*) Индикатор расстояния Индикатор направления вправо (также индикатор состояния для второго датчика ребенка*) Индикатор связи Кнопка поиска для первого датчика ребенка (также служит для включения звука второго датчика ребенка) Отверстие для ремешка Зажим | Отверстие для ремешка Зажим Зуммер Большая дальность Малая дальность Выключение питания Крышка отсека для батареек |

*ВНИМАНИЕ! Второй датчик ребенка приобретается отдельно. О возможности поставки дополнительных датчиков — уточняйте у торговой компании.

Датчик ребенка

| Вид спереди Вид сзади |  |
| --- | --- |
|  | Индикатор связи Отверстие для ремешка Включение питания Выключение питания Крышка батарейки |

Технические характеристики

| Модель | 405K | 405K2 |
| --- | --- | --- |
| Функции | Поиск / предупреждение | Поиск / предупреждение |
| Дальность поиска | 0 – 500 м | 0 – 500 м |
| Предупреждение о выходе за пределы установленной зоны | Малая дальность 25±5 м Большая дальность 55±5 м | Малая дальность 25±5 м Большая дальность 55±5 м |
| Родительский блок / датчик ребенка | M05AM - 1 шт. | S04A - 1 шт. | M05AM - 1 шт. | S04A - 2 шт. |
| Тип батареек | LR44 | CR2032 | LR44 | CR2032 |
| Срок службы батареек (дежурный режим) | 30 дней (по 8 часов) | 30 дней (по 8 часов) | 20 дней (по 8 часов) | 20 дней (по 8 часов) |
| Срок службы батареек (спящий режим) | 60-90 дней | 60-90 дней | 60-90 дней | 60-90 дней |
| Уровень звука в 10 см от устройства | 95 дБ | 95 дБ | 95 дБ | 95 дБ |
| Вибрация | Есть | Нет | Есть | Нет |
| Размеры (длина/ширина/высота) | 52.8х39х13.2 мм | Ø 45 х 12 мм | 52.8х39х13.2 мм | Ø 45 х 12 мм |

Комплект поставки

| Модель | 405K |  |
| --- | --- | --- |
| Родительский блок | 1 шт. |  |
| Датчик ребенка | 1 шт. |  |
| Батарейки | LR44 – 2 шт. СR2031 - 1 шт. |  |
| Руководство пользователя | 1 шт. |  |
| Ремешок | 2 шт. |  |
| Жакет для датчика ребенка | 1 шт. |  |

Способ ношения

| Родительский блок | Датчик ребенка |
| --- | --- |

Начало использования устройства

Перед началом использования установите батарейки в родительский блок и датчик ребенка.

| Родительский блок | Датчик ребенка |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Сдвиньте крышку отсека для батареек. Вставьте батарейки, соблюдая правильную полярность. Закройте крышку отсека для батареек |

Установите выключатель питания родительского блока и датчика ребенка в положение "ON".  Устройство перейдет в режим поиска, нажмите кнопку поиска 1 или 2 для перехода в дежурный режим.

Закрепите датчик ребенка на Вашем ребенке и возьмите родительский блок с собой.

Поиск

Один датчик ребенка:

Для поиска датчика ребенка один раз нажмите кнопку поиска первого датчика ребенка на родительском блоке.

Два датчика ребенка:

Для поиска первого датчика ребенка один раз нажмите кнопку поиска первого датчика ребенка на родительском блоке.

Для поиска второго датчика ребенка один раз нажмите кнопку поиска второго датчика ребенка на родительском блоке.

После нажатия кнопки поиска на родительском блоке начнут мигать индикаторы направления и связи (это означает, что родительский блок установил связь с датчиком ребенка). С увеличением мощности сигнала начнут мигать индикаторы расстояния.

После нажатия кнопки поиска медленно поворачивайте родительский блок справа налево, затем слева направо. После двух поворотов устройство соберет данные о мощности сигнала со всех направлений. Когда родительский блок направлен в нужном направлении, начинают мигать оба индикатора направления (левый и правый), Вы можете двигаться вперед к ребенку.

Чем ближе родительский блок к датчику ребенка, тем больше загорается индикаторов расстояния,  и тем чаще звучит сигнал. И наоборот чем дальше родительский блок от датчика ребенка, тем меньше индикаторов расстояния горит, и звуковой тон становится ниже. Для прекращения поиска снова нажмите кнопку поиска на родительском блоке.

Замечания по режиму поиска

- В местах с большим скоплением людей, например, в торговых центрах, парках развлечений родительский блок может потерять сигнал. Важно научить ребенка выйти на открытое место и оставаться там, пока не появятся родители.

- Во время поиска всегда направляйте родительский блок перед собой. Медленно поворачивайтесь влево или вправо. Когда основной блок направлен в нужную сторону, начнут мигать оба индикатора направления.

- Если расстояние между родительским блоком и датчиком ребенка превышает дальность обнаружения, звуковой сигнал на родительском блоке будет звучать каждую секунду.

- В режиме поиска датчик ребенка каждую секунду издает звуковой сигнал мощность 95дБ, это поможет Вам отыскать ребенка.

Правильное положение родительского блока при поиске

Не качайте родительским блоком при поиске, он всегда должен быть направлен вперед.

| Пользователь держит родительский блок правильно. | Пользователь держит родительский блок неправильно. |
| --- | --- |

Предупреждение

Когда расстояние между основным блоком и датчиком превышает установленное значение (25 или 55 метров), основной блок начинает вибрировать и звучит высокочастотный звуковой сигнал.

| Предупреждающий сигнал звучит при превышении установленной дальности между родительским блоком и датчиком ребенка. Малая дальность 25±5 м Большая дальность 55±5 м Дальность устанавливается переключателем на задней стенке родительского блока. | Предупреждающий сигнал прекращается, когда расстояние между родительским блоком и датчиком ребенка меньше допустимого значения. |
| --- | --- |

Отключение звука

Для одного датчика ребенка:

Чтобы звук родительского блока не мешал услышать звук от датчика ребенка, нажмите на родительском блоке кнопку отключения звука.

Для двух датчиков ребенка:

Держите нажатой на родительском блоке кнопку поиска 1 или 2, чтобы звук родительского блока не мешал услышать звук от датчика ребенка.

Дежурный режим / спящий режим

- Включите питание родительского блока и датчика ребенка. Начнется процесс синхронизации родительского блока с датчиком ребенка. На родительском блоке будут мигать левый и правый индикаторы направления. Если датчик ребенка находится в зоне приема родительского блока, процесс синхронизации займет 8-15 секунд. После установления связи с датчиком ребенка, родительский блок переходит в режим поиска. Нажмите кнопку поиска для возврата в дежурный режим.

- После включения родительский блок автоматически переходит в режим поиска. Если в течение 50 секунд родительский блок не смог связаться с датчиком ребенка (большое расстояние, помехи), он переходит в спящий режим и начинает звучать звуковой сигнал. Пользователь может снова нажать кнопку поиска, чтобы активировать устройство.

- После включения датчик ребенка переходит в дежурный режим, и на родительском блоке и на датчике ребенка каждую секунду мигает индикатор связи.

Важно!

Если устройство не используется в течение длительного времени, выключайте питание родительского блока и датчика ребенка. Это продлит срок службы батареек.

Превышение дальности или потеря сигнала

- В случае превышения дальности или потере сигнала в течение 20 секунд родительский блок вибрирует, звучит звуковой сигнал, мигают индикаторы. После этого родительский блок автоматически переходит в спящий режим.

- На родительском блоке каждые две минуты будет звучать звуковой сигнал, означающий отсутствие связи с датчиком ребенка.

- Чтобы восстановить связь с датчиком ребенка нажмите кнопку поиска на родительском блоке.

- При отсутствии связи с родительским блоком на датчике ребенка в течение 20 секунд мигает индикатор, затем датчик переходит в спящий режим.

Когда разряжаются батарейки

Когда разряжаются батарейки родительского блока или датчика ребенка, каждые две минуты звучит звуковой сигнал. Установите новые батарейки.

Процесс установления связи между блоками

- Убедитесь в том, что датчик ребенка 1, датчик ребенка 2 и родительский блок выключены.

- Держите нажатой левую кнопку родительского блока и одновременно включите питание, на родительском блоке загорятся два индикатора (рис. 1).

- Продолжайте держать нажатой левую кнопку и одновременно нажмите правую кнопку. Затем отпустите левую кнопку, индикаторы начнут мигать. Затем отпустите правую кнопку.

- В этот момент родительский блок находится в режиме установления связи (рис. 2).

- Включите питание датчика ребенка и поднесите датчик ребенка на расстояние 0-10 см к родительскому блоку для установления связи (рис. 3).

- Для установки второго датчика ребенка повторите шаги 1 – 5 с противоположенной кнопкой.

- Во время установки связи родительский блок и датчик ребенка находятся в режиме поиска.

| Рис. 1 | Рис. 2 | Рис. 3 |
| --- | --- | --- |

Замечания

- Дальность связи 500 м обеспечивается на открытом пространстве. Реальная дальность связи зависит от местности и наличия препятствий.

- При включении родительского блока и датчика ребенка процесс синхронизации занимает 8-15 секунд.

- Связь прекращается, когда родительский блок и датчик ребенка находятся в пределах 10 см  друг от друга.

- Когда родительский блок не может связаться с датчиком ребенка, на родительском блоке каждую секунду звучит сигнал, на датчике ребенка мигает индикатор.

Ответы на часто задаваемые вопросы

При поиске родительский блок показывает больше, чем одно направление

Это вызвано отражением радиосигнала, устройство сравнивает мощность сигнала, чтобы определить направление на датчик ребенка. Если устройство получает с разных направлений отраженный сигнал одинаковой мощности, оно выдает несколько направлений. Обычно это происходит, когда датчик ребенка находится уже рядом с родительским блоком, в каком-то замкнутом пространстве. Рекомендуем в этой ситуации отключить звук родительского блока и услышать сигнал от датчика ребенка.

Следуя указаниям прибора, я двигаюсь в неправильном направлении

Это также вызвано отражением радиосигнала. Иногда сигнал правильного направления ослабляется препятствиями, и отраженный ложный сигнал бывает мощнее. Сделайте несколько шагов в направлении, указанном прибором. Если индикаторы направления погаснут более чем на 1 секунду, Вы поймете, что двигались в ложном направлении. Затем Вы сможете снова продолжить поиск датчика ребенка.

Я получаю ложные предупреждения о выходе ребенка за пределы установленной зоны

Это может быть вызвано следующими причинами:

- Родительский блок и датчик ребенка находятся слишком близко друг от друга.

- Разрядились батарейки.

- устройство находится в сумке с экранирующими предметами.

Дальность срабатывания предупреждения о выходе ребенка за пределы установленной зоны не соответствует заданной

Прибор определяет мощность сигнала. Мощность сигнала сильно зависит от окружающей обстановки.

Обслуживание

- Не пытайтесь самостоятельно разбирать устройство. Открывайте его только так, как описано в данном руководстве.

- Не подвергайте устройство воздействию высоких температур.

- Не используйте химические чистящие средства для протирки устройства.

- Не роняйте и не ударяйте устройство.

- Если звуковой сигнал становится тише, значит, батарейки разрядились. Замените батарейки.

- Диапазон рабочих температур устройства от -10° до 60°С, температура хранения от -20° до 85°С.